ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Частью 1 ст. 214 ТК РФ установлено, что "Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников." Абзацем 19 ст. 214 ТК РФ установлено, что "Обязанность работодателя заключается также в принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников" Согласно Абзацу 1 ст. 213.1 ТК РФ Проекты организации строительства (реконструкции) объектов капитального строительства должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда. Машины, механизмы и другое производственное оборудование, транспортные средства, технологические процессы, материалы и химические вещества, средства индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе иностранного производства, должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда и иметь обязательное подтверждение соответствия в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. п.10.3.2 ГОСТ Р 55525-2017. Полное техническое свидетельствование стеллажей включает в себя следующие процедуры: измерительный контроль следующих параметров: Сх – отклонение от плоскости YOZ в направлении Х; Сy – отклонение от плоскости XOZ в направлении Y; Yh – расстояние от верхней плоскости балок последнего уровня до верхнего края стойки (для фронтальных стеллажей); измерительный контроль моментов затяжки болтовых соединений и анкеров в объеме не менее 2 % общего числа анкеров и болтовых соединений. Если среднее значение измеренного момента затяжки менее номинального, необходимо выполнить затяжку всех болтовых соединений стеллажей; визуальный контроль сварных соединений с целью выявления повреждений, образовавшихся в процессе эксплуатации, в объеме не менее 2 % общего объема сварных соединений; контроль наличия фиксаторов; идентификацию поврежденных элементов и общий анализ технического состояния стеллажей. Поиск и идентификацию поврежденных элементов проводят для всех стеллажей на всех уровнях хранения, включая области, скрытые товаром или иными предметами. При этом предметы, мешающие осмотру стеллажей, необходимо убрать либо использовать технические средства и/или подъемное оборудование, позволяющие осмотреть скрытые зоны стеллажа и зафиксировать деформацию. Идентификацию поврежденных элементов проводят в соответствии с приложением Б. С поврежденных балок необходимо незамедлительно снять нагрузку. В случае выявления недопустимых повреждений стоек разгрузке подлежат по одной секции в каждую сторону от поврежденной стойки. Результаты полного технического освидетельствования фиксируют в отчетной документации, отражающей состояние стеллажного оборудования. Отчетную документацию по результатам полного технического освидетельствования составляет организация, проводившая техническое освидетельствование.

п.10.3.2 ГОСТ Р 55525-2017. Статические испытания стеллажей на воздействие вертикальной нагрузки. Для проведения статических испытаний необходимо выбирать секции (консоли) стеллажей, не имеющие дефектов и повреждений. Требования безопасности при проведении испытаний указаны в приложении В. Результаты проведенных испытаний оформляют в виде протокола в соответствии с приложением Г. Контрольные грузы, используемые при испытаниях, должны быть откалиброваны (поверены) и промаркированы (иметь действующий сертификат калибровки или свидетельство о поверке). При испытаниях проверяют элементы стеллажа, выборочно отобранные в следующем объеме: для фронтальных стеллажей – две смежные секции номинальной высотой с номинальным числом уровней хранения. Для проведения испытаний рекомендуется выбирать две крайние секции в ряду (в качестве наиболее неблагоприятного варианта нагружения); для набивных стеллажей – два смежных канала с номинальным числом уровней хранения. Для проведения испытаний рекомендуется выбирать два крайних канала в блоке; для консольных стеллажей – секция стеллажа с номинальным числом консолей. Продолжительность действия нагрузки – 10 мин с момента установки последнего груза. Во время действия нагрузки проводят измерения упругого прогиба элементов стеллажей на соответствие требованиям раздела 6. После снятия нагрузки на элементах стеллажей не должно быть повреждений и остаточных деформаций. Результаты заносят в протокол испытаний. п.10 ГОСТ Р 57381-2017 Указания по эксплуатации Полное техническое освидетельствование стеллажей включает в себя следующие процедуры: идентификация поврежденных элементов и общий анализ технического состояния стеллажей. Поиск и идентификация поврежденных элементов производится для всего объема стеллажей всех уровней хранения, включая области скрытые товаром или иными предметами, при этом предметы мешающее осмотру стеллажей необходимо убрать, либо использовать технические средства и/или подъемное оборудование, позволяющие осмотреть скрытые зоны стеллажа и зафиксировать деформацию. измерительный контроль следующих параметров: Сх – отклонение от плоскости YOZ в Х-направлении; Сy – отклонение от плоскости XOZ в Y-направлении. измерительный контроль моментов затяжки болтовых соединений и анкеров, в объеме, составляющем не менее 2% от общего числа болтовых соединений. Если число болтовых соединений с моментом затяжки не соответствующим номинальному составляет более 20% от общего числа проверенных, необходимо проводить затяжку всех болтовых соединений стеллажей; визуальный контроль сварных соединений с целью выявления повреждений, образовавшихся в процессе эксплуатации, в объеме, составляющем не менее 2% от общего объема сварных соединений; Результаты полного технического освидетельствования фиксируются в отчетной документации, составленной организацией, проводившей техническое освидетельствование и отражающей состояние стеллажного оборудования. Данное полномочие не может быть передано третьим лицам. Сварные стеллажи – проверяются согласно разработанной Исполнителем программы проверки, согласованной уполномоченным органом (ГОСТ 16504-81).

ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ

| Наличие свидетельства об аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра) с соответствующей областью аккредитации, либо документальное подтверждение, что предприятие является изготовителем стеллажей, подвергаемых освидетельствованию: 1. Область аккредитации (ссылка на ГОСТ Р 55525-2017 / ГОСТ Р 57381-2017 обязательна): - Статические испытания стеллажей вертикальной нагрузкой; - Полное техническое освидетельствование стеллажей. * Допускается наличие аккредитации с альтернативным (эквивалентным) названием вышеуказанного перечня услуг. **Требование п.10.3.2. ГОСТ Р 55525-2017 / ГОСТ Р 57381-2017 2. Область аккредитации на право проверки сварных стеллажей. РД ССПБ-2 раздел 3 п.2 Официальным признанием технической компетентности в проведении испытаний испытательной лаборатории является ее аккредитация. ГОСТ Р 51000.3-96 п. 2.7 Аккредитация (испытательной лаборатории) - официальное признание полномочным органом компетентности (способности) лаборатории проводить конкретные испытания или конкретные виды испытаний в определенной области деятельности | Предоставить копию аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра), указать номер, дату выдачи и срок действия. |
| --- | --- |
| Квалификационное удостоверение сотрудника лаборатории, об аттестации на знание требований ГОСТ Р 55525-2017 / ГОСТ Р 57381-2017 и правил проверки сварных стеллажей. Обучение и аттестацию проводит организация с действующей лицензией на образовательную деятельность. (Закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ, изданный 29.12.2012 года. Закон «О лицензировании…» №99-ФЗ, подписанный 04.05.2011 года). *Требование п.10.3.2. ГОСТ Р 55525-2017 / ГОСТ Р 57381-2017 | Предоставить копию удостоверения, указать номер, дату выдачи и срок действия. |
| Удостоверение об аттестации сотрудника лаборатории на право выполнения визуально-измерительного контроля (ВИК) стеллажей (ГОСТ Р 55525-2017). Обучение и аттестацию проводит организация с действующей лицензией на образовательную деятельность. (Закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ, изданный 29.12.2012 года. Закон «О лицензировании…» №99-ФЗ, подписанный 04.05.2011 года). * В удостоверении должно быть указано право проведения ВИК именно стеллажей, в соответствии с ГОСТ Р 55525-2017. ** Требование п.10.3.2. ГОСТ Р 55525-2017 | Предоставить копию удостоверения, указать номер, дату выдачи и срок действия. |
| Обучение и аттестация сотрудников на право частичного технического освидетельствования, ремонта и эксплуатации стеллажей, согласно ГОСТ Р 55525-2017 / ГОСТ Р 57381-2017 и сварных неразборных стеллажей за рамками действующих стандартов проводится дистанционно учебным центром. | Предоставить копию лицензии на образовательную деятельность. Лицензирование образовательной деятельности регламентируется федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и осуществляется на основании Постановления Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности». |
| Наличие паспортизованного испытательного груза в объеме и массе достаточного для нагружения двух секций всех уровней хранения. Доставку испытательного груза осуществляет Исполнитель. Калиброванный груз, а также специализированные грузы (наливного и насыпного типа), требующие предварительного взвешивания должны иметь паспорт, а также поверенное весовое оборудование (в случае калибровки на месте). Использование товара, хранимого на стеллажах в качестве нагрузки при испытаниях стеллажей не допустимо. *Требование п.10.3.2. ГОСТ Р 55525-2017 *Требование-разъяснения Росстандарта №907-ОГ/04 от 14.06.2017г. *Судебная практика – решение Краснодарского краевого суда от 02.08.2019., дело № 2-6619/2019г. | Предоставить копии ПАСПАРТОВ и свидетельства о калибровке на испытательный груз или копии паспортов груза и свидетельство о поверке весов, при использовании наливного или насыпного груза. Предоставить прочие документы, подтверждающие применимость испытательного оборудования к проверке стеллажей. |